## Slide 1: JaTiMa
Jan Röber, Max Heuser, Tim Loges - 24.03.2023
Bewässerungssystem

## Slide 2: Agenda
JaTiMa - Bewässerungssystem
Einleitung
User-Storys
Vorteile / Nachteile
Funktionen
Komponenten
Technologieschema
Probleme und Lösungen
Ein bisschen Code
Demo

## Slide 3: Einleitung

## Slide 4: Einleitung
JaTiMa
Aufgabenstellung
  Konzeption und Umsetzung eines automatischen Gewächshaus.
Lernen im Team

## Slide 5: User-Storys

## Slide 6: Story 1
User-Storys
Als User möchte ich die Temperatur einsehen, um genau über die Temperatur im Gewächshaus informiert zu sein.

## Slide 7: Story 2
User-Storys
Als Hobbygärtner möchte ich, dass mein Gewächshaus gelüftet werden kann, um die Luftfeuchtigkeit kontrollieren zu können.
Ich als Kunde möchte, dass die Temperatur automatisch reguliert wird, damit ich mich nicht um meine Pflanzen kümmern muss.

## Slide 8: Story 3
User-Storys
Als User möchte ich am Computer eine Übersicht der Status per USB haben

## Slide 9: Story 4
User-Storys
Als User möchte ich die Erdfeuchtigkeit sehen können, um die korrekt Automatische Bewässerung nachvollziehen zu können

## Slide 10: Story 5
User-Storys
Als Hobbygärtner möchte ich eine automatische Bewässerung haben, damit meine Pflanzen immer ausreichend Feuchtigkeit haben.

## Slide 11: Vor- und Nachteile

## Slide 12: Vor- und Nachteile
JaTiMa
Vorteile | Nachteile
Ressourceneffizienter. Man muss nicht vor Ort sein. | Verbraucht Strom Der Schönheitsaspekt verschwindet

## Slide 13: Funktionen

## Slide 14: Funktionen
JaTiMa
Automatische Bewässerung Erdeuchtigkeitsabfrage Luftfeuchtigkeitsabfrage Temperaturabfrage Umgebungslichtabfrage Wachstumslicht | LC - Display Windows Anwendung zur Informationsübersicht Web-Anwendung zum Informationsabruf Eigenes Gehäuse Drehgeber (nicht in Verwendung)

## Slide 15: Komponenten

## Slide 16: Komponenten
JaTiMa
I2C LCD 16x2 - Anzeige ESP32 - Mircocontrolle BH1750 - Helligkeitssensor GY-21 - Temperatur und Feuchtigkeitssensor 5V Lüfter | Analoger Erdfeuchtigkeitssensor LED-Streifen Spannungsbooster 5V Tauchwasserpumpe Relais

## Slide 17: Technologieschema

## Slide 19: Probleme und Lösungen

## Slide 20: Problem 1 - Strom und so
Probleme und Lösungen
Beim schalten der Pumpe, ist die Gesamte I2C Umgebung zusammengebrochen und musste vollständig neugestartet werden.
Betroffen waren:
  Display
  Temperatur- / Feuchtigkeits- und Helligkeitssensor

## Slide 21: Problem 1 - Strom und so
Probleme und Lösungen
Externe Stromversorgung für die Pumpe
Pumpe zieht beim einschalten mehr als die vom Controller unterstützten 1,2A?

## Slide 22: Problem 2 - Kein „Nullpunkt“
Probleme und Lösungen
Wir hatten keine „Normalwerte“ für die jeweiligen Sensordaten.
Unwissenheit ob die Angezeigten Daten Sinn ergeben.
Unwissenheit ob eine Pflanze unter den Umständen wachsen kann.

## Slide 23: Problem 2 - Kein „Nullpunkt“
Probleme und Lösungen
Viel Herumprobieren.
Raumthermometer für die Temperaturdaten.
Feuchtigkeit und Helligkeit konnten so nicht Verifiziert werden.

## Slide 24: Problem 3 - WaRuM gEhTs NiChT?
Probleme und Lösungen
Das verhalten des Controllers hat nicht nicht verändert, obwohl mehrfach neuer Programmcode aufgespielt wurde.
Viel zeit ist vergangen, da es vermeintlich „plötzlich“ nicht mehr funktioniert hat.

## Slide 25: Problem 3 - WaRuM gEhTs NiChT?
Probleme und Lösungen
Ich hatte mir einen Lüfter für den Löt-Dampf gebaut. Dieser war ebenfalls per USB an den Computer angeschlossen… scheinbar habe ich den Programmcode die ganze Zeit auf diesen geschrieben.
Überprüft immer erstmal den Upload Port!

## Slide 26: Ein bisschen Code

## Slide 27: Temperatur Ausgabe
Code

## Slide 28: Temperatur Ausgabe
Code

## Slide 29: LCD-Snippet
Code

## Slide 30: Web-Socket und JSON
Code

## Slide 31: Demo

## Slide 32: Danke für eure Aufmerksamkeit :)